## Slide 1: Распределенная нагрузка
а) равномерно распределенная нагрузка.
Интенсивность q такой нагрузки является постоянной величиной. При статических расчетах распределенную систему параллельных сил, направленных в одну сторону, можно заменить равнодействующей Q, направленной в ту же сторону.
Равнодействующая Q равномерно распределенной нагрузки приложена в середине отрезка АВ, направлена в ту же сторону и равна по величине Q=ql.
б) нагрузка, распределенная по линейному закону. Для этой нагрузки ее интенсивность q изменяется от нуля до максимального значения qmax.
Равнодействующая Q этих сил приложена к отрезку АВ на расстоянии l/3 от точки В, в которой интенсивность распределенной нагрузки достигает своего максимального значения. Величина равнодействующей Q=(qmax*l)/2.

## Slide 2
Связи и реакции связей (продолжение)
Виды связей и их реакции:
1. Нить, шарнирный стержень:
Реакция нити
(стержня)
направлена
по нити
(по стержню).
2. Абсолютно гладкая поверхность:
Реакция гладкой поверхности направлена по общей нормали к поверхностям соприкасающихся тел
3. Неподвижный цилиндрический шарнир:
Реакция неподвижного
шарнира проходит через центр шарнира перпендикулярно оси шарнира и имеет произвольное направление.
Реакцию неподвижного
шарнира можно разложить на две составляющие, например, Rx и Ry, параллельные координатным осям.
4. Подвижный цилиндрический шарнир:
Реакция подвижного
шарнира проходит через центр шарнира перпендикулярно оси шарнира и плоскости опоры.
5. Жесткая плоская заделка:
A
В жесткой плоской заделке возникают две силы реакции, направленные по двум осям (X и Y), и момент MA..
Общее правило для связей любого вида:
Если связь препятствует одному или нескольким перемещениям (максимальное число перемещений – три поступательных и три вращательных), то по направлению именно этих и только этих перемещений возникают соответствующие реакции (силы и моменты).

## Slide 3
Жесткий невесомый стержень, с двух сторон имеющий шарниры.
В этом случае реакции связей направлены вдоль стержня.

## Slide 4
Примеры решения задач по статике
Пример № 1. Определить реакции опор горизонтальной балки от заданной нагрузки.
Дано:
Схема балки (рис. 1)
Р=20кН, G=10кН, М=4кН*М, q=2кН/м, а=2 м, в = 3м, α=300
Определить реакции опор в точках Аи В.

## Slide 5
Расчетная схема