## Slide 1: Машина, сборочная единица, деталь. Основные требования, предъявляемые к сборочным единицам и деталям. Классификация деталей машин.

## Slide 2
Детали машин - прикладная научная дисциплина, изучающая общеинженерные методы проектирования (расчета и конструирования) элементов машин и механизмов.
Цель курса - создать теоретическую базу для последующего изучения конструкции машин, их эксплуатации и ремонта с учетом критериев работоспособности, надежности и технологичности.
Задача курса - изучение типовых конструкций элементов механизмов общепромышленного применения, основных принципов их работы и методов проектирования, включая расчет параметров и конструктивные особенности.

## Slide 3
ДЕТАЛЬ – (франц. detail – кусочек) – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций (ГОСТ 2.101-68). Наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины, агрегата, механизма, прибора, узла.
ЗВЕНО – группа деталей, образующая подвижную или неподвижную относительно друг друга механическую систему тел.

## Slide 4
СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА – изделие или часть его (часть машины), составные части которого подлежат соединению между собой (собираются) на предприятии изготовителе (смежном предприятии). Сборочная единица имеет, как правило, определенное функциональное назначение.
УЗЕЛ – законченная сборочная единица, состоящая из деталей общего функционального назначения.

## Slide 5
Детали и узлы общего назначения делятся на три группы:
1. соединительные детали и соединения, которые подразделяются на:
- неразъемные (сварные, заклепочные, клеевые и др.)
- разъемные соединения (резьбовые, шпоночные); 2. передачи вращательного движения (зубчатые, ременные, цепные и др.); 3. детали и узлы, обслуживающие передачи (валы, оси, подшипники и др.).

## Slide 6
К узлам и деталям специального назначения относятся такие узлы и детали, которые входят в состав одного или нескольких типов машин и приборов (например, поршни и шатуны ДВС, лопатки турбин газотурбинных двигателей, траки гусениц тракторов, танков и БМП)

## Slide 7
МЕХАНИЗМ – искусственно созданная система материальных тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое (необходимое) движение других тел.
АППАРАТ – (лат. apparatus – часть) прибор, техническое устройство, приспособление, обычно некая автономно-функциональная часть более сложной системы.

## Slide 8
АГРЕГАТ – (лат. aggrego – присоединять) унифицированный функциональный узел, обладающий полной взаимозаменяемостью и выполняющий определенные функции в процессе работы машины. (например, в автомобиле: двигатель, топливоподающий насос.)
МАШИНА – (греч. "махина" – огромная, грозная) система деталей, совершающая механическое движение для преобразования энергии, материалов или информации с целью облегчения труда. Машина характерна наличием источника энергии и требует присутствия оператора для своего управления.

## Slide 9
По функциональному назначению машины делятся на классы:
1. Энергетические машины, подразделяемые на
- машины-двигатели – предназначенные для преобразования энергии любого вида в энергию механического движения (двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели);
- машины-генераторы – для преобразования механической энергии в другой вид;

## Slide 10
По функциональному назначению машины делятся на классы:
2. Технологические машины, предназначенные для изменения размеров, формы, свойства или состояния предмета (металлообрабатывающие станки, прессы, машины пищевой, горной, текстильной, полиграфической, химической промышленности и др.);

## Slide 11
По функциональному назначению машины делятся на классы:
3. Транспортные машины, предназначенные для перемещения грузов, людей и изделий. Эти машины подразделяют на:
транспортные средства (наземные, водные, воздушные, космические);
подъёмно-транспортные машины (подъемные краны, эскалаторы, конвейеры и т. п.);

## Slide 12
По функциональному назначению машины делятся на классы:
4. Информационные машины, предназначенные для получения и преобразования информации. Информационные машины выполняют контрольно-измерительные операции, функции регулирования и управления технологическими процессами.

## Slide 13
АВТОМАТ – (греч. "аутомотос" – самодвижущийся) машина, работающая по заданной программе без оператора.
РОБОТ – (чешск. robot – работник) машина, имеющая систему управления, позволяющую ей самостоятельно принимать исполнительские решения в заданном диапазоне.

## Slide 14
По функциональному назначению узлы и детали делятся на:
1. Корпусные детали, предназначенные для размещения и фиксации подвижных деталей механизма, для их защиты, а также для крепления механизмов в составе машин и агрегатов.
2. Соединительные для разъемного и неразъемного соединения (например, муфты – устройства для соединения вращающихся валов; болты винты шпильки гайки – детали для разъемных соединений; заклепки – детали для неразъемного соединения).

## Slide 15
По функциональному назначению узлы и детали делятся на:
3. Передаточные механизмы и детали, предназначенные для передачи энергии и движения от источника (двигателя) к потребителю (исполнительному механизму), выполняющему необходимую полезную работу.
4. Упругие элементы предназначены для ослабления ударов и вибрации или для накопления энергии с целью последующего совершения механической работы (рессоры колесных машин, противооткатные устройства пушек, боевая пружина стрелкового оружия).

## Slide 16
По функциональному назначению узлы и детали делятся на:
5. Инерционные детали и элементы предназначены для предотвращения или ослабления колебаний (в линейном или вращательном движе­ниях) за счет накопления и последующей отдачи кинетической энергии (маховики, противовесы, маятники, шаботы).
6. Защитные детали и уплотнения предназначены для защиты внутренних полостей узлов и агрегатов от действия неблагоприятных факторов внешней среды и от вытекания смазочных материалов из этих полостей (пылевики, сальники, крышки, рубашки и т.п.).

## Slide 17
По функциональному назначению узлы и детали делятся на:
7. Детали и узлы регулирования и управления предназначены для воздействия на агрегаты и механизмы с целью изменения их режима работы или его поддержания на оптимальном уровне (тяги, рычаги, тросы и т.п.).

## Slide 18
Требования к машинам и критерии их качества:
    технологические требования;
    экономические требования;
    эксплуатационные требования.
    Степень соответствия требованиям характеризуют критерии качества (греч. "крит эрион" – узкое место) – некие конкретные параметры (греч. "пара мэтрос" – измеряемый), т.е. измеряемые или вычисляемые величины.

## Slide 19
Требования к машинам и критерии их качества:
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ – изготовление изделия при минимальных затратах труда, времени и средств при полном соответствии своему назначению.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ – минимальная стоимость производства и эксплуатации.
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции.
НАДЁЖНОСТЬ – свойство объекта сохранять во времени способность к выполнению заданных функций.

## Slide 20
Основными критериями качества машин считают:
МОЩНОСТЬ – скорость преобразования энергии;
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – объём работы (продукции, информации), выполняемой в единицу времени;
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ – доля дошедшей до потребителя энергии (мощности);
ГАБАРИТЫ – предельные размеры;
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ - расход топлива или электричества отнесённый к объёму работы (пройденному расстоянию, произведённой продукции);
МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ – количество конструкционного материала машины, обычно отнесённого к единице мощности;
ТОЧНОСТЬ – способность максимально соответствовать заданному положению (скорости и т.п.);
ПЛАВНОСТЬ ХОДА – минимальные ускорения при работе машины.

## Slide 21
Виды нагрузок, действующих на детали машин:
рабочие усилия;
силы инерции;
силы трения;
ударные нагрузки;
усилия, возникающие при изготовлении детали;
усилия, возникающие при сборке;
силы от температурных деформаций;
силы собственного веса детали;
атмосферные нагрузки.
Номинальная нагрузка - это наибольшая из длительно действующих нагрузок на сечение детали.
Расчетная нагрузка получается умножением номинальной на коэффициент нагрузки.

## Slide 22
Условия нормальной работы деталей и машин
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ характеризуется:
ПРОЧНОСТЬЮ – способность детали сопротивляться разрушению или необратимому изменению формы (деформации);
ЖЁСТКОСТЬЮ – способность детали сопротивляться любой деформации;
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ – способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу;
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ – способность сохранять свои свойства при действии высоких температур;
ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ – способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний.

## Slide 23
Условия нормальной работы деталей и машин
Свойство НАДЁЖНОСТИ количественно оценивается следующими показателями:
наработкой на отказ (среднее время работы изделия между двумя, соседними по времени отказами),
коэффициентом готовности или коэффициентом технического использования (отношение времени работы изделия к сумме времен работы, обслуживания и ремонта в течение заданного срока эксплуатации),
вероятностью безотказной работы.

## Slide 24
Надёжной можно считать машину, имеющую следующие свойства:
БЕЗОТКАЗНОСТЬ – способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки без вынужденных перерывов.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – способность сохранять заданные показатели до предельного состояния с необходимыми перерывами для ремонтов и технического обслуживания.
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ – приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей посредством техобслуживания и ремонта.
СОХРАНЯЕМОСТЬ – способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного срока хранения и транспортирования.

## Slide 25
ПРОЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ
Общие принципы прочностных расчётов
Различают проектировочные и проверочные расчёты.
Проектировочный расчёт выполняется, когда по ожидаемым нагрузкам, с учётом свойств материала определяются геометрические параметры деталей.
Проверочный расчёт выполняют, когда известна вся "геометрия" детали и максимальные нагрузки, а с учётом свойств материала определяются максимальные напряжения, которые должны быть меньше допускаемых.

## Slide 26
Классификация деталей машин
- ПЕРЕДАЧИ предназначены для передачи и преобразования движения, энергии в машинах;
- ВАЛЫ и ОСИ. Валы служат для передачи вращающего момента вдоль своей оси и для поддержания вращающихся деталей передач (зубчатые колёса, шкивы звёздочки), устанавливаемых на валах. Оси служат для поддержания вращающихся, деталей без передачи полезных вращающих моментов;
- ОПОРЫ служат для установки валов и осей;
- ПОДШИПНИКИ. Предназначены для закрепления валов и осей в пространстве. Оставляют валам и осям только одну степень свободы - вращение вокруг собственной оси. Подшипники делятся на две группы в зависимости от вида трения в них: а) качения; б) скольжения.

## Slide 27
Классификация деталей машин
- МУФТЫ предназначены для передачи крутящего момента с одного вала на другой. Муфты бывают постоянными, не допускающие разъединения валов при работе машин и сцепные, допускающие сцепление и расцепление валов.
- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ (СОЕДИНЕНИЯ) соединяют детали между собой.
Они бывают двух видов:
а) разъемные - их можно разобрать без разрушения. К ним относятся резьбовые, штифтовые, шпоночные, шлицевые, клеммовые;
б) неразъемные - разъединение деталей невозможно без их разрушения или связано с опасностью их повреждения. К ним относятся сварочное, клеевое, заклепочное, прессовое соединения;

## Slide 28
Классификация деталей машин
- УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Их применяют: а) для защиты от вибраций и ударов; б) для совершения в течение длительного времени полезной работы путем предварительного аккумулирования или накопления энергии (пружины в часах); в) для создания натяга, осуществления обратного хода в кулачковых и других механизмах и т.д.
- КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ организуют внутри себя пространство для размещения всех остальных деталей, обеспечивают их защиту.
- ДЕТАЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ. К ним можно отнести механизмы управления, устройства для защиты от загрязнений, для смазывания и т.д.

## Slide 29: Классификация деталей машин